河北省体育局射击射箭运动管理中心冲刺射击自动报靶系统询价公告

采购人名称：河北省体育局射击射箭运动管理中心

采购人地址：石家庄市学府路19号

采购人联系方式： 韦珈 电话：‭0311-85266565‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

采购内容：见附件

项目实施地点：采购人指定地点

供货周期：签订合同后30天内

简要技术要求/采购项目的性质： 符合附件要求

询价期限：2020年8月6日至2020年8月11日（节假日除外）

报价人的资格要求： 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件； （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加报价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、报价人为代理商的需提供设备制造商或中国区域总代理商出具的针对本项目的专项授权书（授权书中须注明产品名称）；

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 速得尔冲刺射击电子靶 | 靶机整体呈现白色，受弹区域为黑色。共有5个受弹区域。靶机整体由高强度金属制成，可以承受气枪的子弹冲击。受弹区域可以感知子弹产生的冲量，当有相当于0.5颗子弹冲量射入到射击区域时，靶机受弹部分由黑色变更为白色。示意运动员本次击中目标。 检测精度 0.5颗气枪弹冲量 外形尺寸 470*1470*610mm 靶机尺寸 450*130*210毫米 检测区域尺寸 35mm 重量 38kg/13kg 主要材质 钢板和合金铝，环氧树脂板 外观颜色 外观成体白色，射击区域黑色工作环境 工作环境-20℃~50℃， | 10 |
| 2 | 速得尔冲刺射击报靶系统 | 靶面设计符合 ISSF规范 • 报靶延迟小于1 秒 • 工作温度： -20℃~50℃ • 工作湿度： 10%RH-90%RH • 使用于室外各 种恶劣天气 | 10 |
| 3 | 综合控制[CU+通讯模块] | 工业级处理器：板载英特尔凌动 D2550 1.86GHz或Intel Celeron Processor J1900 Quad Core 2.0 GHz SoC 内存 2G DDR3，CE/FCC CLASS A，支持 WES7，WES8，EMI:Class A，ESD:Contact4KV/Air 8KV，CCC | 1 |
| 4 | 速得尔冲刺射击比赛计时系统 | 电子发令 精度：0.01s 电源：直流 12V，3A输入,内置电池容 量 1×7.2Ah，可支持超过4小时的连续 工作,支持12V 外部电源输入，24H不 间断工作 信号：低频发射信号，高频接收信号 地毯：可连接2个5m计时地毯或2个 2.5m 计时地毯 尺寸：35cm x 25cm x 15cm 重量：6.2Kg /8.5Kg（含内置电池）内置100个标签 | 1 |
| 5 | 速得尔冲刺射击大屏幕显示系统 | 能够实时展示射击数据，延时少于1秒，适合各种室外恶略天气，分辨率不低于3840*2160 | 1 |
| 6 | 无线直播无线路由设备 | E6878-870，尺寸148mm*72mm*18mm，传输要求2.4Hz-300/5GHz-867Mbps | 1 |
| 7 | 赛场道具综合布线 | 能够满足冲刺射击赛场道具，订制长线插排，场地供电及不间断电源。 | 1 |
| 8 | 挡弹有机硅帆布/桁架 | 2.5*40M挡弹有机硅帆布，用于安全背景屏障；2.5*40M桁架，用于挂挡弹帆布； | 1 |
| 9 | 步枪枪架 | 实木步枪枪架，枪支摆放双侧排列，枪位卡位稳固，同侧摆放5支，符合冲刺射击规则要求 | 5 |
| 10 | 遮阳棚 | 室外遮阳、挡雨折叠棚 | 22 |
| 11 | 照明设备 | 照射亮度能能够在夜晚满足射击、跑步需求 | 4 |